Багина Ольга Николаевна

Географическая лаборатория

«Донные отложения реки и работа с ними»

Цель лаборатории: 1.Познакомить с пробоотборником для донных отложений;

2.Научить работать с пробоотборником;

3. Взять  образцы  донных отложений реки Биргильда;

4.Приготовление водной  вытяжки  из донных отложений.

Цель взятия образцов: Донные отложения отбираются для анализа  зоны распространения отдельных загрязняющих веществ, определения характера, степени и глубины проникновения специфических загрязняющих веществ в донные отложения, изучения закономерностей процессов самоочищения, для определения  и учета воздействия антропогенного фактора.

Места отбора проб: Отбор проб обязателен в местах, в которых донные отложения достигают максимального развития (места поступления сточных вод, зоны подпора боковых притоков и приплотинная часть в водохранилищах), а также в местах, где обмен загрязняющими веществами между водной массой и донными отложениями может характеризоваться экстремальными значениями (на судовом ходу, на участках водоемов с глубинами до 10 м, при ветровом перемещении, на перекатах рек и др.).

Прибор для взятия образцов: Пробоотборник донных отложений(рис.1).

Рис.1-Пробоотборник  донных  отложений

Содержание работы:

1. При распределении веществ в толще донных отложений (например:  тяжелые металлы) и при исследовании распределения загрязняющих веществ по годам пробы отбирают по слоям донных отложений.

2. Показатели загрязнения, изменяющиеся за небольшой промежуток времени (например, температура, рН, Eh), необходимо определять на месте отбора непосредственно после отбора пробы.

3. Протокол отбора проб составляется на месте сбора в соответствии с рекомендуемым приложением 1.

4. Пробы донных отложений отбирают в количестве, которое обеспечивает приготовление из них водных вытяжек.

5.Биотестирование  проб  водных вытяжек проводят не позднее 6 ч после отбора (приготовления водной вытяжки), а при отсутствии такой возможности допускается биотестирование проб воды (водные вытяжки), которые хранились в темноте в доверху наполненной плотно закрытой посуде при температуре 4(2оC не более 72 ч.  Для хранения проб могут быть использованы широкогорлые сосуды из химически стойкого стекла или пластмасс,  полиэтилена высокого давления с герметически закрывающимися крышками или термосы.

6. Для приготовления водной вытяжки пробу донных отложений высушивают до воздушно сухого состояния при температуре 20(5оС, удаляют остатки растений, камешки и т.д., измельчают в ступке и просеивают через сито с диаметром отверстий 1 мм.

7.Затем взвешивают необходимое количество донных отложений и заливают водой  в соотношении 1 : 4. Смесь встряхивают в течение 1 часа с помощью  встряхивателя.  Затем смесь переносят в центрифужный  стакан и центрифугируют в течение 15 мин при 3000 об/мин или фильтруют  с помощью фильтровальной бумаги.

8.После чего сливают и используют для биотестирования.

Приложение 1.

ПРОТОКОЛ ОТБОРА ПРОБ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

1. Наименование исследуемого водного объекта____________________________

2. Дата и время отбора пробы (год, месяц, число и время)____________________

3. Место нахождения точки отбора пробы__________________________________

4. Глубина водного объекта в точке отбора пробы____________________________

5. Мощность донных отложений (если такие сведения имеются)_________________

6. Величина пробы (объем или масса)________________________________________

7. Наименование пробы (точечная, объединенная)______________________________

8. Характеристика донных отложений_________________________________________

9. Толщина отобранного слоя донных отложений________________________________

10. Степень волнения поверхности исследуемого водного объекта__________________

11. Наименование пробоотборника, использованного для отбора пробы_____________

12. Результаты проведенных на месте измерений(температура, pH)__________________

13. Вид консервирования пробы и номер сосуда для хранения и консервации проб_____

14. Кем отобрана проба (фамилия, должность, организация)________________________